## Slide 1: 大实验答辩
grp01——李宇轩、容逸朗、于沛楠

## Slide 2: 整体设计
运行ucore
  中断处理机制
    M态时钟中断、S态时钟中断
  异常处理机制
    三种 Page Fault 异常、 M态ECALL、S 态 ECALL 、EBREAK
    实现中断异常委托： mideleg , medeleg
  页表
    支持虚拟内存管理，分离不同权限程序内核的地址空间
  额外指令
    实现完整的RV32I指令集，支持ucore所需的额外指令（如SRET等）

## Slide 3: 整体设计
指令缓存、数据缓存
  64*四路组相联
  FIFO替换策略
BTB
  记录前四次访问
VGA
  BRAM

## Slide 4: 数据通路

## Slide 5: 数据通路
hazard_detection_unit

## Slide 6: 数据通路
if_master
  集成MMU，多级页表查询
  查询并更新指令缓存
mem_master
  集成MMU，多级页表查询
  查询并更新数据查询并更新指令缓存缓存

## Slide 7: 扩展功能
异常处理机制
  id阶段：实现csr寄存器堆，支持单输入单输出
  ex阶段：实现csr_alu，用于控制csr不同字段的读写权限/合法值，生成最终写到csr的值
  通过一个控制信号，传递不同的异常类型，并在csr内部做判断

## Slide 8: 扩展功能
时钟中断
  MMIO方式实现mtime和mtimecmp，实际上直接在mem_master中做判断
  ex/mem处施加中断，保证mem和wb阶段指令流完
  核心要点：施加中断时，一定要注意保存好下一条待执行的指令，可能遇到各种边界情况：跳转、气泡 ……（uCore的debug难点）

## Slide 9: 扩展功能
页表
  MMU集成在if_master与mem_master中
  虚拟地址到物理地址的两级转换
  根据特殊字段判断Page Fault的触发

## Slide 10: 扩展功能
ucore效果展示
  启动

## Slide 11: 扩展功能
ucore效果展示
  ls

## Slide 12: 扩展功能
ucore效果展示
  部分测例展示

## Slide 13: 扩展功能
指令缓存、数据缓存
  64行，四路组相联
  寄存器实现
  FIFO替换策略

## Slide 14: 扩展功能
BTB
  记录前四次访问
  实现BTB后转战ucore，故未上板测试

## Slide 15: 挑战
ucore
  仿真过慢
    静态调试、ILA探测
  边界情况
    ILA探测、组间探讨

## Slide 16: 挑战
Cache
  初版实现效率堪忧
    仿真发现FIFO实现错误

## Slide 17: 心得
首先理解
仿真关键
探讨重要
合作至上

## Slide 18: 分工
李宇轩：指令缓存，数据缓存，页表，BTB，uCore调试
容逸朗： VGA，Bram Controller，数据通路调试，uCore调试
于沛楠：基础版本，异常，中断，指令集补全，S态扩展，uCore调试